## Slide 1: Network Foundamental & cisco
Haii, Networker …
Notes: Mengapa kita perlu mempelajari jaringan computer ?
Melihat dengan kondisi saat ini , tentunya kita tidak dapat lepas dengan Namanya jaringan computer, terbukti pada setiap harinya kita menggunkan layanan internet untuk mengakses beberapa hal , seperti browsing , streaming, chatting , ataupun bermain game artinya tanpa adanya jaringan, kita tidak bisa melakukan aktifitas tersebut. Maka demikian dengan adanya jaringan computer banyak hal yang bisa kita kembangkan kedepannya , bahkan kita bisa menciptakan inovasi-inovasi baru dengan melibatkan peran jaringan computer di sisi lain kita juga memiliki peluang karir yang cukup terbuka melihat dengan kebutuhan saat ini pemahaman atau keahlihan yang kalian nanti miliki khususnya dibidang jaringan , ini akan banyak dibutuhkan di lingkungan industry ,

## Slide 2: Posisi Karir
Network Engineer
Network Administration
Network Specialist
Network Solution Architect
Daftar Singkat
Network Technisian
Notes: Saya akan berikan beberapa contoh Gambaran beberapa posisi karir yang nantinya biasa kita temui di beberapa lingkungan Perusahaan diantaranya ….
Tentunya, masing2 posisi ini akan memiliki tantangan yang berbeda-beda , Namun sewmua posisi ini bisa kalian capai Ketika kalian semua sudah bisa mempelajari jaringan computer secara mendasar .

## Slide 3: Sertifikasi Profesi
Notes: Berbicara karir di dunia networking ada beberapa hal juga yang tidak kalah penting salah satunya adalah mengenai sertifikasi profesi , Dimana ini sebuah pencapaian atau pengakuan atas keahlihan yang dimiliki tentunya Sertifikasi ini memiliki nilai tambah terhadap kalian pada saat terjun ke Perusahaan berikut disini ada beberapa contoh diantaranya seperti cisco, juniper, ruckus , mikrotik , aruba, ataupun comptia , untuk mencapai semua ini tentunya kalian harus memiliki pemahaman dasar terkait dengan jaringan computer ..

## Slide 4: Arah Pengembangan
Insfrastructure Engineer
Ketika sudah memahami jaringan komputer
Cloud Engineer
DevOps Engineer
Notes: Selanjutnya , Ketika kalian sudah memiliki pemahaman serta keterampilan dibidang jaringan computer ada beberapa arah pengembang yang bisa kalian lakukan , sebagai contoh
Kalian bisa terlibat di Infrastruktur, Clouds , Maupun Devlops.. Dimana posisi ini memerlukaan keahlihan atau keterampilan di bidang jaringan computer

## Slide 5: Pembahasan
Pengenalan Jaringan Komputer ~
Perangkat atau media ~
OSI LAYER, TCP IP Protocol dsb,
Pengalamatan atau addressing
Praktik Pengkabelan LAN
Membuat Topologi Jaringan (CISCO)
Mikrotik
Notes: , lalu apa saja yang akan menjadi pembahasan pada kali ini , yang pertama
- Pengenalan Jaringan Komputer : disini kita akan mempelajari mulai dari Sejarah , konsep umum hingga topologi .
Kemudian kita akan mempelajari mengenai perangkat ataupun media yang digunakan pada jaringan computer
Selanjutnya kita akan berbicara mengenai standar komunikasi Dimana nanti didalamnya akan membahas seperti OSI LAYER, TCP , IP Protocol dan sebagainya
Selanjutnya ada pengalamatan atau addressing .. ini merupakan hal yang cukup penting di dalam sebuah jaringan , Didalamnya kita nanti banyak bebrbicara mengenai IP Address kemudian beberapa Teknik seperti something ataupun VLSM .
Kemudian selanjutnya ada Routing pada sesi ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghubungkan jaringan internal kita dengan jaringan luar selanjutnya , dengan menggunakan routing static

## Slide 6: Jaringan Komputer
Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer
Notes: tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah supaya data atau informasi yang dibawa oleh transmitter (pengirim) bisa sampai kepada receiver (penerima) dengan tepat, cepat dan akurat.

## Slide 7: Berdasarkan Jangkauan Geografis
LAN
Local Area Network
01
MAN
Metropolitan Area Network
02
WAN
Wide Area Network
03
Local Area Network,disingkat LAN, merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja, biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, atau sekolah.
Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi, yang menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain.
Wide Area Network atau yang biasanya disingkat WAN adalah suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas, mencakup negara dan benua, media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit.

## Slide 8: Berdasarkan Media transmisi data
Wired Network
Jaringan Komputer Berkabel
01
Wireless Network
Jaringan komputer Nirkabel
02
Notes: Wired network Contoh kabel yang digunakan dalam jaringan computer berkabel adalah kabel UTP, atau yang lebih familiar dengan sebutan ‘kabel LAN‘
Berbeda dengan wired network, wireless network tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya.
Pertukaran informasi/ data antar komputer menggunakan gelombang elektromagnetik.
Wireless adapter adalah salah satu media transmisi yang digunakan dalam jenis jaringan ini.

## Slide 9: Berdasarkan Distribusi Sumber Informasi
Jaringan Terpusat
Jaringan Komputer Berkabel
01
Jaringan Terdistribusi
Jaringan komputer Nirkabel
02
Notes: Contoh jaringan terpusat
Contoh penerapan jaringan jenis ini bisa anda lihat pada saat anda membayar di kasir supermarket ataupun pusat perbelanjaan.
Komputer yang diguanakan oleh kasir tersebut berperan sebagai komputer terminal, komputer terminal inilah yang menjadi perantara kasir tersebut untuk mengambil data-data yang ada di komputer induk (server) mengenai harga produk, nama produk dan lain sebagainya
Jaringan terdistribusi
Berbeda dengan jaringan terpusat, pada jaringan terdistibusi, semua host yang terhubung pada jaringan ini bisa berperan sebagai komputer induk sebagaimana peran komputer induk dalam jaringan terpusat.
Artinya, distribusi data yang terjadi pada jaringan komputer jenis ini tidak hanya dari satu komputer induk (server)

## Slide 10: Berdasarkan Jenis Topologi
Topologi Star
02
Topologi Mesh
02
Topologi Tree
03
Topologi Ring
04
Topologi Linier
05
Topologi Bus
01
Notes: jaringan komputer dibagi menjadi enam macam, yaitu :

## Slide 11: KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER
Keamanan jaringan adalah suatu cara dan upaya yang digunakan untuk memeberikan perlindungan atau proteksi terhadap sistem agar terhindar dari serangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan pencurian data.
Keamanan jaringan komputer merupakan bagian dari dari sebuah sistem informasi yang sangat penting untuk menjaga validitas dan integritas data serta menjamin ketersediaan layanan begi penggunanya. Sistem harus dilindungi dari segala macam serangan dan usaha penyusupan atau pemindaian oleh pihak yang tidak berhak.
Notes: Fungsi keamanan Dalam jaringan komputer sangat penting sekali karena bertujuan untuk melindungi data yang telah tersimpan didalam database. Komputer yang terhubung ke jaringan mengalami ancaman keamanan yang lebih besar daripada host yang tidak terhubung kemana-mana.

## Slide 12: Computer Networking Infographics
Venus
Venus is the second planet from the Sun
01
List item 1
List item 2
Mars
Despite being red, Mars is a cold place
03
List item 1
List item 2
Jupiter
Jupiter is the biggest planet of them all
02
List item 1
List item 2
Saturn
Saturn is a gas giant and has several rings
04
List item 1
List item 2

## Slide 13: Macam macam keamanan jaringan
01
SQL Injection
DoS (Denial Of Service)
02
Social Engineering
03
Deface
04
Firewall
05
Routing
06

## Slide 14: Physical Layer
Physical Layer merupakan sebuah layer OSI (Open System Interconnection) pada jaringan komputer yang terletak pada lapisan paling bawah dan bertugas untuk mendefinisikan media transmisi jaringan ke media fisik atau yang berhubungan dengan perangkat-perangkat fisik serta membawa sinyal ke layer yang lebih tinggi.
Notes: Pada Physical Layer terdapat beberapa contoh device yang bisa diimplementasikan oleh Physical layer sendiri.
Next=>

## Slide 15
Notes: HUB
REPEATER
KABEL UTP

## Slide 16: Addressing & Subneting
Subnet awalnya dirancang untuk mengatasi kekurangan alamat IP melalui Internet. Teknik ini bisa memecah jaringan yang terlalu besar dan ribet menjadi jaringan yang kecil-kecil dengan nama baru yang lebih mudah diatur. Subnetting hanya cocok untuk dilakukan pada IP Address kelas tertentu.
Subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Dengan kelas-kelas IP address standar, hanya 3 kemungkinan network ID yang tersedia : 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B dan 24 bit untuk kelas C.
Notes: subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu sub-jaringan logis yang lebih kecil (subnet).

## Slide 17: Addressing & Subneting
TEKNIK SUBNETTING
Subnetting dibagi menjadi 2 jenis, yaitu CIDR dan VLSM. Untuk subnetting CIDR (Classless Domain Routing) yang biasa digunakan dan memiliki fixed length sedangkan VLSM (variable Length Subnet Mask) digunakan untuk efisiensi maksimal pada suatu jaringan karena memiliki panjang Subnet yang dinamis tergantung berapa banyak IP yang dibutuhkan. Berikut contoh subnetting CIDR IPv4 dari berbagai kelas.
Notes: subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu sub-jaringan logis yang lebih kecil (subnet).

## Slide 18: Praktikum Subneting
Praktikum
Sebuah Laboratorium memiliki beberapa PC yang masing masing memiliki IP untuk terhubung ke internet dan dapat bertukar data. IP yang akan digunakan adalah IP kelas C dengan IP 192.168.4.0/28, lalu berapakah hasil dari subnetting CIDR tersebut? Mari kita jabarkan perhitungan Subnetting yang tepat untuk kasus tersebut.
Notes: subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu sub-jaringan logis yang lebih kecil (subnet).

## Slide 19: Addressing & Subneting
RUMUS...MENCARI SUBNETING ...
1 SUBNETMASK DENGAN CARA MEMPERHATIKAN PREFIK
2 MENGUBAH BILANGAN HEXDECIMAL MENJADI BILANGAN BINER (1)
192.168.4.0/28, DAN SETIAP 8BIT NYA DIPISAHKAN DENGAN (.)
11111111.11111111.11111111.11110000 = BILANGAN OKTET
(255.255.255.240)
3 128 64 32 16 8 4 2 1
1 1 1 1 0 0 0 0
128 64 32 16 0 0 0 0 = 240
4 MENGHITUNG BLOK SUBNET 2 PANGKAT X X= BANYAK NYA BILANGAN BINER 1 PADA OKTET TERAKHIR
2 PANGKAT 4 = 2 *2*2*2 = 16

## Slide 20: Addressing & Subneting
5 MENGHITUNG BANYAK HOST 2 PANGKAT Y - 2 Y= BANYAK BILANGAN BINER 0 PADA OKTET TERAKHIR
2 PANGKAT 4 -2 = 16 - 2 = 14
6 MENGHITUNG NETWORK ADDRESS 256 - Q Q = SUBNET OKTET TERAKHIR
256 - 240 = 16
7 SEBUAH TABEL
BLOK SUBNET NETWORK IP AWAL (+1 ) IP TERAKHIR (+14 ) ( BROADCAST+1 DAri IP Terakhir)
di hitung dari IP KELAS C
1 192.168.4.0 192.168.4.1 192.168.4.14 192.168.4.15
2 192.168.4.16 192.168.4.17 192.168.4.30 192.168.4.31
3 192.168.4.32
4 192.168.4.48
5 192.168.4.64
16 192.168.4.240 192.168.4.241 192.168.4.254 192.168.4.255

## Slide 21: Alat dan Bahan Instalasi Jaringan LAN

## Slide 22: Jaringan LAN
Praktikum
Sebelum beranjak ke cara instalasi jaringan LAN, sebaiknya persiapkan terlebih dahulu beberapa alat-alat pemasangan LAN. Berikut adalah beberapa alat-alat tersebut.
Tang Crimping Connector RJ45 LAN Tester Kabel UTP

## Slide 23: Instalasi Kabel LAN
Menghubungkan Kabel dengan Konektor

## Slide 24: Instalasi Kabel LAN
Pengujian Kabel

## Slide 25: Membentuk Sistem Pengkabelan Terstruktur
Membangun sistem kabel terstruktur berperan penting untuk kinerja tinggi dari berbagai pemasangan kabel. Biasanya, sistem kabel terstruktur berisi produk kabel dan konektivitas yang mengintegrasikan suara, data, video, dan berbagai sistem manajemen.
Notes: (misalnya alarm keamanan, akses keamanan, sistem energi, dll.)

## Slide 26: Enam Subsistem dari Sistem Pengkabelan Terstruktur
KOMPONEN |  |  |  | 
01 | Pengkabelan Horisontal |  |  | 
02 | Pengkabelan Vertikal |  |  | 
03 | Area Kerja |  |  | 
04 | Lemari Telekomunikasi (Ruang & Kandang) |  |  | 
05 | Ruang Peralatan |  |  | 
06 | Fasilitas Pintu Masuk |  |  | 
Notes: Manfaat Sistem Pengkabelan Terstruktur
Mengapa Anda memerlukan sistem kabel terstruktur? Jelas, ada banyak manfaat menggunakan sistem ini. Kabel terstruktur dapat menstandardisasi sistem kabel Anda secara konsisten sehingga pembaruan dan pemecahan masalah kabel di masa mendatang akan lebih mudah ditangani. Dengan cara ini, Anda dapat menghindari pengerjaan ulang kabel saat melakukan peningkatan ke vendor atau model lain, yang akan memperpanjang masa pakai peralatan Anda. Semua pemindahan, penambahan, dan perubahan peralatan dapat disederhanakan dengan bantuan kabel terstruktur. Ini merupakan dukungan yang hebat untuk aplikasi di masa mendatang.

## Slide 27: Membuat Topologi Jaringan Komputer (Cisco)
Membuat arsitektur sederhana
Membuat Topologi VLAN
Membuat Topologi IntervLAN
Memahami konsep dan Membuat Topologi NAT
Notes: (misalnya alarm keamanan, akses keamanan, sistem energi, dll.)

## Slide 28
Membuat arsitektur sederhana

## Slide 29
Instructions
pertama kita lakukan adalah meletakkan 3 router dan 3 switch serta 6 komputer dimana masing-masing switch nantinya akan terhubung ke 2 komputer. Disini kita akan mengambil kasus bahwa terdapat perusahaan dibidang alat kesehatan yang memiliki cabang di Jakarta, Bogor dan juga Bekasi.
kita membutuhkan kabel untuk menghubungkan antar komputer ke switch, switch ke komputer, dan komputer ke komputer. Hal ini bertujuan untuk mengirim pesan bahwa jaringan sudah terpasang dengan benar atau belum. Untuk mengubungkan router dengan router dapat menggunakan kabel Serial DTE. menghubungkan antara switch dan router dan komputer dengan switch dapat menggunakan kabel Straight.
konfigurasi IP address dari setiap pc nya. PC1 Ip add : 192.168.1.3 Subnet mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.1.1 PC2 Ip add : 192.168.3.2 Subnet mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.3.1 PC3 Ip add : 192.168.3.3 Subnet mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.3.1 PC4 Ip add : 192.168.5.2 Subnet mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.5.1 PC5 Ip add 192.168.5.3 Subnet mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.5.1

## Slide 30
Instructions
kita masuk ketahap menghubungkan swith dengan router. MASUK CLI

## Slide 31
Membuat topologi vlan dan interVlan

## Slide 32
Apa itu NAT

## Slide 33
Apa itu NAT
Apa itu NAT?
Network Address Translation (NAT) adalah sebuah proses yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengonversi alamat IP ke alamat IP lainnya.
Tujuan NAT:
NAT digunakan untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP yang tersedia dan memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik.

## Slide 34
Jenis NAT:
Static NAT: Mengalokasikan satu alamat IP lokal tetap ke satu alamat IP publik tertentu.
Dynamic NAT: Mengalokasikan alamat IP publik secara dinamis dari pool alamat yang tersedia ke perangkat lokal ketika mereka membutuhkannya (berbeda setiap kali mengirim paket).
PAT (Port Address Translation): Menggunakan satu alamat IP publik tetapi membedakan perangkat lokal berdasarkan port yang digunakan.

## Slide 35
Komponen-Komponen NAT:
Local Area Network (LAN): Merupakan jaringan lokal tempat perangkat berada.
Router: Tempat NAT biasanya diimplementasikan. Bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas antara jaringan lokal dan eksternal.
Alamat IP Lokal dan Eksternal: Alamat IP lokal diberikan kepada perangkat di dalam jaringan lokal, sedangkan alamat IP eksternal adalah alamat publik yang terlihat oleh dunia luar.

## Slide 36
Proses NAT:
Mapping: Mencatat pasangan alamat IP lokal dan eksternal yang terlibat dalam transmisi data.
Translation: Mengganti alamat IP dan, jika menggunakan PAT, port yang terlibat dalam header paket.
Connection Tracking: Melacak status koneksi dan memastikan jawaban paket dikembalikan ke perangkat yang benar di dalam jaringan lokal.
Notes: Demikianlah penjelasan singkat tentang NAT untuk pemula di Cisco Packet Tracer.

## Slide 37: Infographics
You can add and edit some infographics to your presentation to present your data in a visual way.
Choose your favourite infographic and insert it in your presentation using Ctrl C + Ctrl V or Cmd C + Cmd V in Mac.
Select one of the parts and ungroup it by right-clicking and choosing “Ungroup”.
Change the color by clicking on the paint bucket.
Then resize the element by clicking and dragging one of the square-shaped points of its bounding box (the cursor should look like a double-headed arrow). Remember to hold Shift while dragging to keep the proportions.
Group the elements again by selecting them, right-clicking and choosing “Group”.
Repeat the steps above with the other parts and when you’re done editing, copy the end result and paste it into your presentation.
Remember to choose the “Keep source formatting” option so that it keeps the design. For more info, please visit our blog.